【様式10】

（社内検査実施日）	年	月	日

給	水	装	置	工	事	社	内	検	査	報	告	書

糸島市水道事業者　糸島市長  殿

指定給水装置工事事業者

給水装置工事主任技術者

| 1. | 給水装置所在地 | 糸島市 |
| --- | --- | --- |
| 2. | 給水装置所有者 |  |
| 3. | 工 事 の 種 類 | □新設 □改造 □修繕 □撤去 ( 該当する項目の□に レ を記入すること。 ) |
| 4. | 給 水 方 式 | □直結直圧式 □貯水槽式 ( 該当する項目の□に レ を記入すること。 ) ( 該当する項目の□に レ を記入すること。 ) |

|  | 検 査 項 目 | 検 査 内 容 | 確 認 |
| --- | --- | --- | --- |
| 書 類 検 査 | ①住所、氏名 | 工事箇所の住所、地番、申請者の氏名の記入に間違いがない。 | □ |
|  | ②工事の種別 | 新設、改造、修繕、撤去いずれかに○印が記入されているか。 | □ |
|  | ③水栓個数 | 蛇口の数。（水栓口径毎に記入） | □ |
|  | ④メーター口径 | 使用するメーター口径の記入。 | □ |
|  | ⑤引出口径 | 配水管から宅地に引き込んでいる給水管の口径 | □ |
|  | ⑥工事着工日 | 給水管の工事に着手した日 | □ |
|  |  | ※手数料、加入金、工事前受金の納入日が確認できているか。 |  |
|  |  | ※事前着工となっていないか。 |  |
|  | ⑦工事竣工日 | 本工事が竣工した日の記入。 | □ |
|  | ⑧引用者の竣工承認 | 申込者の氏名、捺印がされているか。 | □ |
|  |  | ※日付の記入（申込者竣工承認された日付） |  |
|  | ⑨平面図 | 申請時と変更がある場合は提出。 | □ |
|  |  | オフセット、配水管種口径、引込管種口径、止水栓口径、メーター口径の再確認。 | □ |
|  |  | 給水栓、使用材料、給水管種口径及び延長の再確認。 | □ |
|  | ⑩断面図 | 申請時と変更がある場合は提出。配水管、給水管深さ、給水管種口径の再確認。 | □ |
|  | ⑪水道開始届 | メーター個数と同数の開始届が準備されており、申請者、送付先住所、 | □ |
|  |  | 下水道の有無、井戸水の有無の記載に間違いがないか。 裏面に地図添付がされているか。 |  |
|  | ⑫工事用中止届 | 裏面に地図が添付してあり、該当地が着色、網掛けがしてあるか。 | □ |
| 現 地 検 査 | 所定の深さで埋設。 | □ |
|  | ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｽﾘｰﾌﾞ，標識ﾃｰﾌﾟ，表示ﾃｰﾌﾟは規定のとおり施工。 | □ |
|  | 止水器具はスピンドルの位置がボックスの中心。 | □ |
|  | 適切な接合をしている。 | □ |
|  | メーターの位置は，検針に支障がなくメーターの逆取り付けがない。 | □ |
|  | メーターボックスの清掃。 | □ |
|  | クロスコネクションはなし。 | □ |
|  | 性能基準適合品の使用。 | □ |
|  | 食洗機・給湯器，その他の逆流防止が必要な給水用具に逆止弁を設置。 | □ |
|  | 止水器具は操作に支障がない位置に設置。 | □ |
|  | 保温・保護・埋め戻しを適切にしている。 | □ |
|  | 管種および管延長は竣工図と整合している。 | □ |
| 舗装復旧 | 舗装復旧を適切に施工している。（段差，カッター後処理，区画線） | □ |
| 貯 水 槽 | 吐水口と越流面との位置関係。（吐水口空間の確保） | □ |
|  | エアーチャンバーの性能確認。 | □ |
|  | 目の細かい防虫網を設置し規定の排水口空間を確保および，マンホール蓋に鍵の取り付け。 | □ |
|  | 受水容量10㎥以上は糸島市水道課に簡易専用水道の届出を提出。 | □ |
|  | 六面点検が可能であり，満水警報等の確認および緊急連絡先表示板の設置。 | □ |
| 耐 圧 | 水圧試験 | 耐圧試験で漏水および抜けがないことを確認。 測定結果 Mpa 分以上 | □ |
| 通 水 | 通水試験 | 末端の水栓において支障なく水が出るか確認。管内の洗浄ができているか。 | □ |
| 水 質 | 残留塩素 | 残留塩素の確認 | □ |
| 水道開始届 | 使用者（必要であれば部屋番号）の記入。 | □ |
| 書 類 | 占用工事完了届の添付。 | □ |
| 撤 去 | 撤去において，残存管切断部の処理を適切に行っている。（土砂吸い込みによる道路陥没防止。） | □ |
| 写 真 | 規定の写真を添付。 | □ |

※上記内容は，主な項目のみ記載しており，他の項目については｢糸島市給水装置工事設計施工基準｣に基づき確認を行う。

※工事箇所毎に社内検査を実施し，工事内容により不必要な項目については，レ（チェック）の記入はしない。